| 索引号 | 11341722MB19159667/201907-00005 | 组配分类 | 隐患管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县应急局 | 发文日期 | 2019-07-02 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 隐患管理 |
| 信息来源 | 县应急局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 郎溪县挂牌督办隐患整改情况 | 内容概述 |  |

## 郎溪县挂牌督办隐患整改情况

| 序号 | 企业名称 | 已整改项 | 整改未完成项 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽祥明仪表机箱有限公司 | 1、多处消火栓周围堆放的杂物已清理；2、天然气使用区域探测报警装置已封闭安装，印刷区天然气管道固定安装，喷漆区域电器已更换为防爆灯具，油漆库已牵走；3、已制定天然气泄露防止爆炸专项应急预案。 | 1、占用消防通道改作生产车间，导致车间与车间、车间与仓库联建，车间防火分区不符合消防安全要求隐患未完成整改；2、 已撤出部分被占用消防通道，车间防火分区不符合消防安全要求没有解决；3、喷漆车间和天然气使用场所安全距离不足未解决；4、该公司计划在3#车间喷漆场所和烘干室之间设置一道防火墙，预计7月底完成，喷漆场所移位由二期项目一并解决。 | 对未完成整改的隐患，必须要按照隐患排查治理“五落实”的要求，落实整改责任、措施、资金、时限和预案，上报完整的整改计划。7月10前，督办责任单位对整改情况进行检查，整改不力的要采取曝光、罚款、停业整顿及联合惩戒等行政措施。 |
| 2 | 宣城市凯鑫新材料有限公司 | 1、三同时已和安全生产服务机构合同已签定，按程序完善中；2、已按按规定设置安全生产管理机构；3、建立安全生产责任制，制定安全生产规章制度，需要结合实际完善；4、组织制定安全生产教育和培训计划，按照计划开展安全生产培训，并建立隐患排查治理制度，还需要完善；5、编制了生产安全事故应急救援预案，应进行培训并演练 |  |  |
| 3 | 安徽蓝凯塑钢门窗装饰有限公司 | 1、安评机构正在为其编制报告及完善安全设计；2、已按规定建立安全生产管理机构，但要真正履行职责；3、已和安评机构对接建立安全生产责任制和安全生产规章制度，要符合公司实际；4、已和安全服务机构对接制定并实施安全教育和培训计划和安全隐患排查治理制度，培训、检查必须落到实处；5、生产安全事故应急预案一并在安全生产“三同时”工作中完成，应提前完成编制 |  |  |
| 4 | 宣城赛克金属表面处理有限公司 | 1、已和安全服务机构对接设置安全生产管理机构；2、已和安全服务机构对接制定安全生产责任制、安全生产规章制度；要结合实际完善；3、已和安全机构对接组织制定并实施安全生产教育和培训计划、制定安全隐患排查治理制度，培训和检查真正要落实到位。4、安全生产事故应急预案需进一步修改完善；5、已确定安全服务机构，需加快进度。 | 危险化学品安全周知卡未整改张贴上墙 |  |
| 5 | 安徽瀚诺木业有限公司 | 1、砂光机连接的风管已规范设置火花探测报警装置；2、除尘系统已规范采用泄爆、隔爆等控爆措施；3、粉尘爆炸危险场所的20区已使用防爆电气设备设施；4、已开展有限空间风险辨识并建立台账，已设置有限空间警示标识5、木材加工车间与喷漆车间区域已分隔开。 | 1、已按规定制定并实施粉尘清扫制度，但制度还未上墙；2、易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置除铁、石等异物装置,正在整改中 |  |
| 6 | 安徽菲旭宠物用品有限公司 |  | 1、未按规定设置火灾自动报警系统；2、未按规定设置自动喷水灭火系统；3、未按规定设置室内消火栓；4、未按规定设置室外消火栓 | 该公司必须要按照隐患排查治理“五落实”的要求，落实整改责任、措施、资金、时限和预案，上报完整的整改计划。7月10前，督办责任单位对整改情况进行检查，整改不力的将采取曝光、罚款、停业整顿及联合惩戒等行政措施。 |
| 7 | 安徽祝成动力机械有限公司 | 1.铁水吊运，铁水包耳轴已按要求定期探伤检测；2.液氨使用管理正在规范中，安全防范措施整改中；3.油品等危险品已规范管理 | 1、高压变压器已张贴安全警示标识，安全防护措施还未设置。 | 对未完成整改的隐患，必须要按照隐患排查治理“五落实”的要求，落实整改责任、措施、资金、时限和预案，上报完整的整改计划。7月10前，督办责任单位对整改情况进行检查，整改不力的要采取曝光、罚款、停业整顿及联合惩戒等行政措施。 |
| 8 | 郎溪锦达配重机械有限公司 | 1、已经建立安全生产责任制、制定安全生产规章制度；2、已经建立生产安全事故应急救援预案；3、已按要求定期探伤检测；4、铁水吊运路线已设置高温熔融金属紧急排放和应急事故坑；5、集水井已移走，提升机隔离已设置；6、冲天炉渣铁区设防雨及防积水措施；7、设专库规范存放化学品；8中频炉炉坑积水已清理 | 1、已开展有限空间危险辨识，有限空间告知牌不符合要求；2、冲天炉区建筑物防火间距不足 | 对未完成整改的隐患，必须要按照隐患排查治理“五落实”的要求，落实整改责任、措施、资金、时限和预案，上报完整的整改计划。7月10前，督办责任单位对整改情况进行检查，整改不力的要采取曝光、罚款、停业整顿及联合惩戒等行政措施 |
| 9 | 宣城中晟铸造有限公司 | 1、已建立安全生产责任制、制定安全生产规章制度；2、已制定生产安全事故应急救援预案；3、已按要求定期探伤检测；4、开展有限空间辨识，设置警示标牌；5、氧气瓶、乙炔瓶、液化石油气瓶设置防倾倒装置；6、气瓶配瓶帽、防震圈，气管连接使用卡箍；7、配备灭火器；8、冲天炉上料钢丝线改为双股； | 1、铁水吊运路线设置的高温熔融金属紧急排放坑不符合要求；2、员工宿舍、办公室为泡沫夹芯板房；3、新员工宿舍、办公室正在建设当中 | 对未完成整改的隐患以及新的隐患，中晟铸造必须要按照隐患排查治理“五落实”的要求，落实整改责任、措施、资金、时限和预案，上报完整的整改计划。7月10前，督办责任单位对整改情况进行检查，整改不力的将采取曝光、罚款、停业整顿及联合惩戒等行政措施。 |
| 10 | 宣城市华晟金属制品有限公司 | 1、开展有限空间的辨识，建立有限空间台账，张贴缺失的警示告知牌；2、加强有限空间的辨识，建立有限空间台账；张贴缺失的警示告知牌 ；3、已张贴冲天炉安全警示标识牌和职业危害告知牌；4、设置专库专区存放氧气瓶，空瓶、满瓶分开存放并做好标识，增设防倾倒装置，加装瓶帽和防震圈，氧气瓶和液化石油气瓶放开存放,保持安全距离5米；5、设置专库专区存放氧气瓶，空瓶、满瓶分开存放并做好标识，增设防倾倒装置，加装瓶帽和防震圈；6、木工房增设防火警示标识，应急消防器材。 张贴防火管理制度；7、规范液氧储气站安全管理，修复安全防护栏和防护门，增设安全警示标识和应急处置设施；8、修复叉车照明灯、转向灯 到监管部门报备检测取证取牌 ；9 |  | 对未完成整改隐患以及新产生的隐患，必须要按照隐患排查治理“五落实”的要求，落实整改责任、措施、资金、时限和预案，上报完整的整改计划。7月10前，督办责任单位对整改情况进行检查，整改不力的将采取曝光、罚款、停业整顿及联合惩戒等行政措施，以严格的执法促进企业落实主体责任，整改隐患，消除风险！ |