| 索引号 | 777399321/201809-00007 | 组配分类 | 隐患管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县应急局 | 发文日期 | 2018-09-04 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 隐患整治任务,隐患管理 |
| 信息来源 | 郎溪县安监局 | 主题导航 | 市场监管、安全生产监管 |
| 信息名称 | 郎溪县2018年第一批挂牌隐患整治任务 | 内容概述 |  |

## 郎溪县2018年第一批挂牌隐患整治任务

| 序号 | 隐患单位（地点） | 挂牌级别 | 隐患情况 | 整治期限 | 督办责任单位 | 整改进展 | 是否完成整改 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郎溪丰玥箱包有限公司 | 省、市县三级 | 1.未按规定设置火灾自动报警系统；2.未按规定设置自动灭火系统；3.未按规定设置室外消火栓系统；4.未按规定设置疏散指示标志。 | 2018年7月底 | 县开发区、消防大队 | 计划搬迁 |  | 省市要求12月底 |
| 2 | 宣城和平医院 | 市级、县级 | 1.疏散楼梯未按规定设置封闭楼梯间；2.六层只有一个安全出口；3.建筑之间的防火间距不足。 | 2018年7月底 | 卫计委、消防大队 | 正逐项整改 |  | 市要求12月底 |
| 3 | 500kV敬广5383线 | 县安委会通报 | 十字李村82#-83#电力铁塔与s214（十字至姚村段）道路安全距离不足。 | 2018年10月底 | 交运局、经信委 | 已制定铁塔迁移方案 |  |  |
| 4 | 安徽雪浪华宝化工装备公司 | 县安委会通报 | 1.车间氧气、丙烷存放超量，安全距离不足；2.开关盒、配电柜破损，电线私拉乱接；3.机械设备转动部位无防护罩；4.缺少安全警示标识和职业危害告知卡，劳动防护不到位未开展职业健康体检。 | 2018年7月底 | 县开发区、安监局 | 停产整顿 |  |  |
| 5 | 宣城市顺达钢构工程有限公司 | 县安委会通报 | 安全管理缺位，临时用电私拉乱接，油漆储存使用不规范，车间气瓶储存超量使用不规范，特种作业无证上岗和职业危害严重等。 | 2018年7月底 | 县开发区、安监局 | 部分整改 |  |  |
| 6 | 县建材市场 | 县安委会通报 | 室内栓无水、自动喷淋和火灾报警未修复。 | 2018年8月底 | 建平镇、消防、商务、住建 | 已修复室外消火栓（市政供水） |  | 开发商无资金 |
| 7 | 郎溪茂中纺织有限公司（与鑫钰纺织共用厂区） | 县安委会通报 | 1.共用消防设施，未签定安全管理协议，安全管理责任未落实，消防器材不足，维护不到位；2.车间消防通道不畅；3.作业现场管理混乱，物料、设备及电动车乱停乱放，堵塞安全出口。 | 2018年7月底 | 十字开发区、安监局、消防大队 | 正逐项整改 |  |  |
| 8 | 郎溪宇方混凝土搅拌有限公司 | 县安委会通报 | 1.设室内地上50立方柴油罐，内外部安全间距不足，位于通道中央造成急弯，碰撞风险高；2.油罐通气管口在室内，无接地及防静电设施，易造成室内油气积聚；3.空压机房无安全操作规程，未配灭火器，储气罐及安全附件未检定。 | 2018年7月底 | 十字开发区、安监局 | 部分整改 |  |  |
| 9 | 郎溪众合服饰有限公司 | 县安委会通报 | 临时用房为泡沫夹心板材，无火灾自动报警和喷淋灭火系统，锅炉房需换防火门，厨房未做防火分隔，未设置封闭楼梯间。 | 2018年8月底 | 梅渚镇、消防大队 | 已制定整改方案，逐项整改。 |  |  |