| 索引号 | 11341700MB1714830K/202005-00022 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2020-05-25 11:07 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 郎溪县,施工期,项目,环境,管网,影响,噪声,污水,标准,排放,废水,隔油池,公示,水厂,降尘,建设,工程,三自,郎溪,处理,建设项目环境影响评价 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 《郎溪郎川水环境治理有限责任公司郎溪县第三自来水厂工程环境影响报告表》审批前公示 | 内容概述 |  |

## 《郎溪郎川水环境治理有限责任公司郎溪县第三自来水厂工程环境影响报告表》审批前公示

《郎溪郎川水环境治理有限责任公司郎溪县第三自来水厂工程环境影响报告表》审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我分局拟对《郎溪县第三自来水厂环境影响报告表》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件的基本情况予以公示。公示期为五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至宣城市郎溪县生态环境分局行政审批科。

联系电话：0563-7033916

地    址：郎溪县政务服务中心宣城市郎溪县生态环境分局窗口

项目名称：郎溪县第三自来水厂工程

建设单位：郎溪郎川水环境治理有限责任公司

建设地点：郎溪县建平大道与钟桥河路交口东北角

环评文件编制单位：安徽炎羿环保咨询服务有限公司

建设项目概况：

本项目为新建项目，占地面积28266.68平方米，投资11438.6万元，设计供水规模3.0万m3/d，包括3.0万m3/d取水、净水、输水及配套管网工程，建设内容包括取水工程（引流渠+岸边式离心泵房）、净水厂工程和管网工程（敷设输水管网5.82km及配水管网4.14km）。

主要环境保护对策措施：

1、施工期环境影响分析

本项目施工期对周围环境有短暂影响。

（1）施工期废气：施工期材料运输产生的扬尘通过洒水降尘、设置围挡、冲洗运输车辆、加强场地管理等措施予以减缓；通过使用优质燃料与高性能机械施工，以减少汽车尾气的排放。

（2）施工期废水：项目施工期应设置配套排水设施，建设临时管网，施工期生活污水经隔油池、化粪池处理后进入市政污水管网，接管入郎溪县污水处理厂处理；施工废水经隔油池、沉淀池沉淀后主要用于建筑场地洒水降尘；管道清管试压废水经沉淀池沉淀后用于洒水降尘。

（3）施工期噪声：施工期噪声可通过限制作业时间、选用低噪声设备、合理进行施工平面布置与施工组织、加强作业工人保护、运输车辆限速行驶、禁鸣等措施加以控制。

（4）施工期固废：项目土石方基本平衡，淤泥由运输车运至固定堆场，干化后，用于景观绿化工程植树绿化用表面土；建筑垃圾需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场并进行处置；施工人员产生的生活垃圾由市政环卫部门统一收集处理。

2、营运期环境影响分析

（1））水环境影响分析

本项目营运期外排废水主要为生活污水，生产废水回用；生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入市政污水管网，均进入郎溪县污水处理厂集中处理达标准后外排。

（2）大气环境影响分析

本项目不产生工艺废气，项目食堂产生的厨房油烟废气经油烟净化器处理后通过管道高于综合楼顶楼排放，应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放标准。

（3）声环境影响分析

本项目水泵均设在室内并设减振基础，经绿化隔离、距离衰减后项目厂界噪声均符合厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中3类标准；周围敏感点噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中2类标准。

（4）固体废物影响控制措施

本项目生活垃圾由市政环卫部门统一收集处理，污泥（含水率80%）经运输车外运后进行卫生填埋。

有关部门意见：项目备案等

听证权利告知：

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。

2020.5.25