| 索引号 | 11341700MB1714830K/202005-00026 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2020-05-25 11:27 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 排放,废气,门控,气筒,项目,处理,收集,大气,标准,新增,污染物,限值,粉尘,废水,郎溪县,尾气,郎溪,合并,开炼,环境,建设项目环境影响评价 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 《安徽海达门控设备有限公司年产门控产品400万台套项目（二期、三期）环境影响报告书》审批前公示 | 内容概述 |  |

## 《安徽海达门控设备有限公司年产门控产品400万台套项目（二期、三期）环境影响报告书》审批前公示

《安徽海达门控设备有限公司年产门控产品400万台套项目（二期、三期）环境影响报告书》审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对《安徽海达门控设备有限公司年产门控产品400万台套项目（二期、三期）环境影响报告书》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件的基本情况予以公示。公示期为2020年5月25日至5月29日，共五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至宣城市郎溪县生态环境分局行政审批科。

联系电话：0563-7033916

地    址：郎溪县政务服务中心县生态环境分局窗口

项目名称：年产门控产品400万台套项目（二期、三期）

建设单位：安徽海达门控设备有限公司

建设地点：郎溪经济开发区

环评文件编制单位：安徽显闰环境工程有限公司

建设项目概况：项目位于郎溪十字经济开发区，项目为扩建项目，新增土地面积88670m2，约合133亩，规划总建筑面积110470m2。购置铣床、数控加工中心、电保温炉、数控车床数控卷簧机、电阻炉、液压机等786台设备，项目建成后可年产门控地弹簧产品400万台套。

主要环境保护对策措施：

（1）大气污染防治对策

①熔化烟尘、压铸烟尘、熔化炉天然气燃烧废气（新增）：在熔化炉、各保温炉顶部安装移动环形吸烟罩，移动环形吸烟罩将熔化及保温压铸过程中产生的热烟废气收集后与天然气燃烧废气合并由吸风管送入1套“旋风+布袋除尘器+活性炭吸附装置+活性炭吸附装置”净化处理后由1根15m高的排气筒（DA001）排放；

②铝件抛光粉尘、弹簧抛丸粉尘（新增）：抛光粉尘经集气罩捕集后经2套滤筒式除尘器处理，弹簧抛丸粉尘经抛丸机自带布袋除尘器收集处理，之后合并有一根15m高排气筒（DA002）排放；

③淬火油烟（新增）：密闭收集经1套“静电油雾净化器”处理，尾气由1根15m高排气筒（DA003）排放；

④热处理后抛丸粉尘（新增）：经抛丸机自带布袋除尘器收集处理，之后合并由一根15m高排气筒（DA004）排放；

⑤焊接烟尘（新增）：经集气罩收集后合并进入1套布袋除尘器处理，尾气由1根15m高排气筒（DA005）排放；

⑥配料粉尘、开炼废气、硫化废气（新增）：配料粉尘、开炼废气经开炼间负压抽风收集，硫化废气经集气罩收集，之后合并进入1套“滤芯除尘+低温等离子+活性炭吸附装置”处理，尾气由1根15m高排气筒（DA006）排放；

⑦烘烤炉废气（新增）：每台烘烤炉设“低氮燃烧器”1套（共计6套），之后合并由1根15m高排气筒（DA007）排放；

⑧喷漆及烘干废气（新增）：喷漆废气经水帘除漆雾及玻璃纤维过滤棉过滤后同油漆烘干废气合并经1套“除雾器+光氧催化+活性炭吸附”装置处理，尾气经1根15m高排气筒（DA008）排放；

⑨油墨印刷废气（新增）：经设备上方集气罩收集合并经1套“两级活性炭吸附”装置处理，尾气经1根15m高排气筒（DA009）排放；

⑩锅炉废气（新增）：设1套“低氮燃烧器”，之后由1根15m高排气筒（DA010）排放；

⑪污水站臭气（新增）；水解酸化池、接触氧化池设拱形罩封闭收集，污泥间负压收集，收集后的废气合并引入1套“生物除臭塔”装置净化处理，处理后的尾气经1根15m高排气筒（DA011）排放。

建设项目熔化炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放应满足《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]97号）中关于工业炉窑的要求；锅炉废气及烘烤炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值及安徽省大气办关于印发《2019年安徽省大气污染防治重点工作任务》中规定的排放标准；淬火产生的油雾排放应满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中要求；橡胶开炼及硫化废气中颗粒物、非甲烷总烃排放应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值及无组织排放限值，硫化氢、氨、臭气浓度排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新建项目中的二级标准；喷漆废气及油墨印刷废气等中VOCS排放应满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）》表2及表5标准；其他工艺废气应排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中二级标准及其无组织排放限值。

（2）水污染防治对策

本次扩建后项目超声波清洗废液、废脱脂液、脱脂后清洗废水经“油水分离”预处理，废硅烷处理液、硅烷处理后清洗废水、除漆雾废水、印刷清洗废水经“絮凝沉淀+芬顿”预处理，之后一同经“气浮+水解酸化+好氧”处理后同锅炉废水、冷却废水及生活污水接管入郎溪十字经济开发区经都水务污水处理厂集中处理，尾水排入沙河，厂区废水排放应满足开发区污水处理厂接管标准。

（3）固体废弃物处理处置措施

生活垃圾：分类收集后，委托环卫部门处置。

一般工业固废：项目产生金属废料、废钢丸、废螺丝、橡胶除尘灰回用于生产，铝渣、橡胶边角料、废纸收集后外售于物资回收部门，废胶桶由供应商回收，金属除尘灰及生活垃圾收集后委托环卫部门处置。

危险废物：项目产生废机油、废液压油、废过滤棉、废活性炭等危废定期委托有资质单位处置。危废分类收集于桶内，加盖密封后分区堆放于厂内独立设置的危废贮存间。危废贮存间按相关要求建设，做好防雨淋、防渗漏等措施。

（4）噪声污染防治措施

扩建工程拟选用低噪声的环保设备，风机等设置专门的隔声房及减振措施，进出口安装消声器，在综合采取上述噪声控制措施后，厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区排放限值。

有关部门意见：郎溪县发改委。

听证权利告知：

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。

2020.5.25