| 索引号 | 11341700MB1714830K/202011-00068 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2020-11-20 15:59 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 郎溪县,排放,新发镇,安徽,项目,环境,塔架,过滤棉,建设,发电站,公示,宣城市,标准,风力,噪声,扩建,有限,公司,影响,隔声,建设项目环境影响评价 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 安徽亘浩机械设备制造有限公司年产200台（套）风力发电站配套塔架扩建项目环境影响报告书审批前公示 | 内容概述 |  |

## 安徽亘浩机械设备制造有限公司年产200台（套）风力发电站配套塔架扩建项目环境影响报告书审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批的有关规定，经审查，我局拟对《安徽亘浩机械设备制造有限公司年产200台（套）风力发电站配套塔架扩建项目环境影响报告书》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件基本情况予以公示。公示期为五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至宣城市郎溪县生态环境分局窗口。

联系电话：0563-7033916

地址：郎溪县政务服务中心宣城市郎溪县生态环境分局窗口

项目名称：年产200台（套）风力发电站配套塔架扩建项目

建设地点：郎溪县新发镇工业园，园区大道东侧，一号支路南侧

建设单位：安徽亘浩机械设备制造有限公司

环评单位：安徽炎羿环保咨询服务有限公司

建设项目概况：安徽亘浩机械设备制造有限公司位于新发镇工业园，拟利用厂区西侧预留的发展用地新建两栋生产车间，同时租赁安徽泓博带业有限公司已建的1栋生产车间，建设“年产200台（套）风力发电站配套塔架扩建项目”。

主要环境影响及对策措施：

1、生活污水经化粪池预处理后接管新发镇污水处理厂。

2、喷漆废气、晾干废气收集后通过V型干式过滤纸+过滤棉过滤装置+紫外光高级氧化装置+两级活性炭串联吸附装置串联处理后，尾气由15m高的排气筒排放，颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；二甲苯、VOCs排放应满足地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）。

焊接烟尘由移动式烟尘净化器收集处理。

3、钢材边角料、废屑、废焊头及焊渣外售；废机油、废乳化液、废V型干式过滤纸和过滤棉、废活性炭、废紫外灯管及废油漆桶由具有危废处理资质单位处置；生活垃圾交由当地环卫部门处理。

4、风机设置隔声罩，进出口安装消声器；水泵底座设减震垫、留减震槽、接口处做挠性连接，局部设置隔声罩，在综合采取上述噪声控制措施后，厂界噪声应低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区排放限值。

听证权利告知：

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。