| 索引号 | 113417220032516067/202012-00049 | 组配分类 | 工伤保险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县人社局 | 发文日期 | 2020-12-23 17:13 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 假肢,用于,矫形器,截肢,热塑,功能,定制,术后,缺损,板材,硅胶,伤残者,前臂,固定,残肢,下肢,辅助,上臂,骨折,装饰性,工伤保险 |
| 信息来源 | 县人社局 | 主题导航 | 劳动、人事、监察 |
| 信息名称 | 工伤保险辅助器具配置目录 | 内容概述 | 工伤保险辅助器具配置目录 |

## 工伤保险辅助器具配置目录

| 工伤保险辅助器具配置目录（共60项） |
| --- |
| 产品 编号 | 产 品 名 称 | 单位 | 主要部件或材料要求 | 功 能 | 适 用 范 围 | 最低使用年限 |
| 一、假 肢（18项） |
| 10001 | 假手指 | 只 | 硅胶，定制仿真手指。 | 弥补外观缺损。 | 适用于单个手指缺损者或多个手指缺损。 | 1 |
| 10002 | 部分手假肢 | 只 | 硅胶，仿真定制，内带填充物。 | 弥补外观缺损、辅助持物。 | 适用于掌骨截肢。 | 1 |
| 10003 | 装饰性腕离断假肢 | 具 | 装饰手或被动手、硅胶手套，定制接受腔。 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能。 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的腕部截肢者。 | 3 |
| 10004 | 索控式腕离断假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，定制双层接受腔及肩背带。 | 自身力源，利用牵引索控制假手开、闭，能主动持物。 | 适用于腕关节离断或前臂长残肢的截肢者。 | 3 |
| 10005 | 装饰性前臂假肢 | 具 | 定制接受腔、腕关节、装饰手或被动手、硅胶手套。 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能。 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的前臂截肢者。 | 3 |
| 10006 | 索控式前臂假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，被动式腕关节，定制接受腔及肩背带。 | 自身力源，利用牵引索控制假手开、闭，腕关节可被动屈伸、旋转。 | 适用于前臂截肢者。 | 3 |
| 10007 | 前臂肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层接受腔。 | 电动力源，肌电信号控制假手开、闭，腕关节被动屈曲或旋转。 | 适用于双侧截肢且肌电信号达标的前臂截肢者。 | 4 |
| 10008 | 装饰性肘离断假肢 | 具 | 定制接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套。 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能。 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的肘部、前臂极短残肢截肢者。 | 3 |
| 10009 | 索控式肘离断假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，铰链式肘关节，定制接受腔及肩背带。 | 牵引索控制假手开、闭，肘关节被动屈、伸。 | 适用于肘关节离断或上臂残肢过长的、前臂极短残肢截肢者。 | 3 |
| 10010 | 装饰性上臂假肢 | 具 | 全接触接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套。 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能。 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的上臂截肢者。 | 3 |
| 10011 | 索控式上臂假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，机械肘关节，定制树脂接受腔及肩背带。 | 牵引索控制假手开、闭和肘屈、伸功能。 | 适用上臂截肢者。 | 3 |
| 10012 | 装饰性肩离断假肢 | 具 | 骨骼式装饰性假肢组件，硅胶手套。 | 弥补外观缺损、具有被动开、闭手和屈、伸肘功能，肩关节自由摆动。 | 适用于肩关节离断或上臂残肢过短的截肢者。 | 3 |
| 10013 | 部分足假肢 | 具 | 定制硅胶制作足套式假半脚。 | 补缺并改善行走功能。 | 适用于跗骨近端截肢者。 | 3 |
| 10014 | 赛姆假肢 | 具 | 采用定制接受腔、低踝假脚。 | 代偿行走和站立功能。 | 适用于踝部截肢、赛姆截肢或小腿残肢过长的截肢者。 | 3 |
| 10015 | 组件式小腿假肢 | 具 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择适宜内衬、关节及假脚。 | 代偿行走和站立功能。 | 适用于小腿截肢者。 | 3 |
| 10016 | 组件式膝离断假肢 | 具 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚。 | 代偿行走和站立功能。 | 适用于膝关节离断、小腿极短残肢截肢者。 | 3 |
| 10017 | 组件式大腿假肢 | 具 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚。 | 代偿行走和站立功能。 | 适用于大腿截肢者。 | 3 |
| 10018 | 组件式髋离断假肢 | 具 | 定制接受腔.根据残肢部位皮肤和身体功能经评估后，选择内衬、关节及假脚。 | 代偿行走和站立功能。 | 适用于髋关节离断或大腿残肢过短的截肢者。 | 3 |
| 二、矫 形 器（21项） |
| 20001 | 静态型手指矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物。 | 单指或五指的矫正（含展开指蹼）与固定。 | 适用于指骨骨折及韧带损伤术后固定。 | 2 |
| 20002 | 动态型手指矫形器 | 具 | 聚乙烯板材、金属条、弹性装置。 | 手指畸形矫正及手指功能恢复锻炼。 | 适用于并指畸形，矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后。 | 2 |
| 20003 | 静态型掌指矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物。 | 掌指关节固定保护。 | 适用于指骨近节骨折及术后固定。 | 2 |
| 20004 | 动态型掌指矫形器 | 具 | 热塑板材、金属条、弹性装置。 | 手指展开及手指功能恢复锻炼。 | 适用于指骨近节骨折、手指挛缩畸形、尺神经、正中神经麻痹引起手指内在肌的麻痹及术后功能恢复锻炼。 | 2 |
| 20005 | 静态型腕手矫形器 | 具 | 热塑板材，固定带。 | 腕部损伤固定，保持功能位或中立位。 | 适用于腕部骨折、单纯性脱位及术后。 | 2 |
| 20006 | 动态型腕手矫形器 | 具 | 热塑板材，金属条，弹性装置。 | 辅助掌指关节与拇指的伸展，功能恢复与锻炼。 | 适用于桡神经损伤及术后的功能恢复。 | 2 |
| 20007 | 前臂（肘腕手）矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材或低温板材，可以带或不带肘关节铰链。 | 限制前臂旋前旋后，前臂保护固定。 | 适用于前臂骨折及术后。 | 1 |
| 20008 | 上臂（肩肘）矫形器 | 具 | 热塑板材，可以带或不带肩关节、肘关节铰链。 | 上臂固定。 | 适用于上臂骨折及术后。 | 1 |
| 20009 | 肩外展矫形器 | 具 | 热塑板,泡沫衬材，金属件，成品。 | 肩关节及肱骨固定（可调式）。 | 适用于肩关节及肱骨骨折、肩棘韧带损伤、臂丛神经损伤及术后固定。 | 1 |
| 20010 | 颈托 | 具 | 成品。 | 减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动。 | 适用于颈椎病或颈椎轻度损伤及术后。 | 1 |
| 20011 | 颈胸矫形器 | 具 | 热塑板材，定制。 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用。 | 适用于颈椎单纯性脱位、损伤术后。 | 1 |
| 20012 | 胸腰骶矫形器 | 具 | 热塑板材，定制。 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用。 | 适用于胸腰椎损伤的康复和术后。 | 1 |
| 20013 | 脊柱过伸矫形器 | 具 | 金属支条或高强度热塑板材，框架式结构。 | 控制或矫正胸腰椎后凸畸形。 | 适用于腰椎和低位胸椎压缩性骨折的保守治疗或术后固定，胸腰椎后凸畸形及术后，老年人的退行性病变。 | 1 |
| 20014 | 硬性围腰 | 具 | 背部采用半硬性塑料制成的框架式背托，腹部采用宽大的软垫式腹压垫，两侧采用弹性束紧带。 | 加强胸腰部支撑，稳定脊柱；增强腹压，减轻脊柱负担。 | 适用于胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后固定 。 | 1 |
| 20015 | 弹性围腰 | 具 | 成品，弹性针织材料。 | 增强腹压以减轻腰骶椎负担，对腰椎起支撑、保护作用。 | 适用于腰骶部软组织损伤、腰肌劳损、 腰椎间盘突出等引起的疼痛，以及软骨骨性损伤的预防和保守治疗。 | 1 |
| 20016 | 矫形鞋 | 双 | 牛皮、订制。 | 补高或补缺或矫治。 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形。 | 1 |
| 20017 | 固定式踝足矫形器 | 只 | 成品，由热塑板制成（泡沫软衬）带拉带和固定带。 | 将踝关节固定在功能位，稳定和保护踝关节。 | 适用于踝足损伤，卧床病人预防足下垂及跟腱挛缩。 | 2 |
| 20018 | 功能式踝足矫形器 | 具 | 热塑板材定制或由踝铰链支条等构成。 | 限制踝关节运动，矫正足内、外翻，保持足内外侧的稳定。 | 适用于矫治足下垂、足内外翻、足内外旋及踝关节不稳定等。 | 1 |
| 20019 | 膝踝足矫形器 | 具 | 定制，热塑板材，铝合金或不锈钢支条。 | 固定膝关节、踝关节或矫正畸形。 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后。 | 1 |
| 20020 | 膝矫形器 | 只 | 定制，热塑板材。 | 固定下肢，矫正畸形，帮助恢复膝关节功能。 | 适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后。 | 1 |
| 20021 | 髋膝踝足免荷式矫形器 | 只 | 定制，热塑板材，金属支条，由腰骶矫形器和大腿矫形器用髋铰链连接组成。 | 用坐骨支撑体重，腰骶部辅助固定。 | 适用于大腿骨折、下肢肌力比较弱，大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后需要坐骨负重的。 | 1 |
| 三、生活类辅助器具（10项） |  |
| 30001 | 坐便椅 | 只 | 铝合金材料，坐便部分为塑料材质，并配有可拆卸坐垫和马桶。 | 辅助如厕，可折叠、可调节高度。 | 适用于行动不便者。 | 3 |
| 30002 | 腋杖 | 副 | 木质、不锈钢或铝合金材质。 | 可调节高度，减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者。 | 4 |
| 30003 | 肘杖 | 只 | 铝合金材料，可调节高度；肘托为塑料材质。 | 减轻下肢和腋下承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。 | 适用于下肢支撑能力较差的伤残者。 | 4 |
| 30004 | 手杖 | 只 | 铝合金材料，可调节高度。 | 提高行走的稳定性。 | 适用于平衡能力较差者。 | 4 |
| 30005 | 框式助行器 | 个 | 铝合金材质。 | 稳定性优于各类拐杖，适合下肢伤残者辅助行走。 | 适用于平衡能力较差的下肢伤残者。 | 4 |
| 30006 | 轮式助行器 | 个 | 铝合金材质。 | 稳定性优于各类拐杖，适合下肢伤残者辅助行走。 | 适用于平衡能力较好的下肢伤残者。 | 4 |
| 30007 | 普通轮椅 | 辆 | 铝合金车架。 | 代偿步行。 | 适用于具备自行站立功能，但需借助轮椅代步的伤残者。 | 3 |
| 30008 | 高靠背轮椅 | 辆 | 铝合金车架，配备头枕、身体固定带、腿托等配件。 | 代偿步行，靠背可在全躺位、半躺位、直立之间调整。 | 适用于需较长时间借助轮椅活动的重度伤残者。 | 3 |
| 30009 | 手摇三轮车 | 辆 | 包括双手前摇和单手平摇两种方式操控三轮车，设有倒档，车架为钢质。 | 由使用者依靠自身力量手动驱动。 | 适用于下肢残疾但上肢健全具有相应体力的伤残者。 | 3 |
| 30010 | 盲杖 | 个 | 塑料，碳纤或金属等，成品。分为直杖及折叠杖。 | 辅助行走。 | 适用于盲人。 | 3 |
| 四、其他辅助器具（11项） |  |
| 40001 | 耳背式助听器 | 台 | 电子产品，综合材料。 | 用于听力伤残人员补偿听力。 | 适用于听力损失大于90 dB（HL)的听力伤残人员。 | 6 |
| 40002 | 耳内式助听器 | 台 | 电子产品，综合材料。 | 用于听力伤残人员补偿听力。 | 适用于听力损失小于90dB（HL)的听力伤残人员。 | 6 |
| 40003 | 耳道式助听器 | 台 | 电子产品，综合材料。 | 用于听力残疾人补偿听力。 | 适用于听力损失小于81dB（HL)的听力伤残人员。 | 6 |
| 40004 | 光学助视器 | 个 | 眼镜式或台式，光学镜片。 | 放大功能，放大倍数固定。 | 适用于低视力者。 | 3 |
| 40005 | 假眼 | 只 | 新型高分子材料， 定制。 | 弥补眼球缺陷。 | 适用于眼球缺损者。 | 4 |
| 40006 | 假鼻 | 只 | 硅胶， 定制。 | 弥补鼻部缺陷。 | 适用于鼻部缺损者。 | 3 |
| 40007 | 假耳 | 只 | 硅胶， 定制。 | 弥补耳部缺陷。 | 适用于耳部缺损者。 | 3 |
| 40008 | 假乳房 | 只 | 硅胶， 成品。 | 弥补乳房缺陷。 | 适用于乳房缺损者。 | 3 |
| 40009 | 假发 | 只 | 人造假发。 | 弥补缺发或无发缺陷。 | 适用于整体毛发缺损者。 | 3 |
| 40010 | 全口假牙 | 件 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、铸造金属基托（钴铬合金、钛）。 | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗。 | 适用于上颌或下颌牙齿的全部缺失者。 | 3 |
| 40011 | 半口假牙 | 件 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、金属弯制卡环。铸造金属基托及卡环（钴铬合金、钛）。 | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗。 | 适用于上颌或下颌牙列从缺失一颗牙齿到仅剩一颗牙齿。 | 3 |
| 备注： | 1、安装编号为10005、10008、10011、10014的肌电假肢时，一侧安装肌电假肢，另一侧则安装装饰性假肢或索控式假肢。 |