| 索引号 | 11341700MB1714830K/202102-00007 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2021-02-08 14:36 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 气筒,郎溪县,废水,车间,排放,颗粒物,通过,甲烷,项目,生产线,污水,造粒,除尘器,尾气,生产,布袋,吸附,收集,环境,处理,建设项目环境影响评价 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 《安徽圣宸新材料科技有限公司年产10万吨各类改性塑料及深加工项目环境影响报告书 》审批前公示 | 内容概述 |  |

## 《安徽圣宸新材料科技有限公司年产10万吨各类改性塑料及深加工项目环境影响报告书 》审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我分局拟对《安徽圣宸新材料科技有限公司年产10万吨各类改性塑料及深加工项目环境影响报告书 》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件的基本情况予以公示。公示期为五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至宣城市郎溪县生态环境分局行政审批科。

联系电话：0563-7033916

地    址：郎溪县政务服务中心宣城市郎溪县生态环境分局窗口

项目名称：年产10万吨各类改性塑料及深加工项目

建设单位：安徽圣宸新材料科技有限公司

建设地点：郎溪县经济开发区

环评文件编制单位：安徽伊尔思环境科技有限公司

建设项目概况：

项目位于郎溪县经济开发区，投资10000万元，租赁安徽隆润高分子材料有限公司的3栋生产车间（1#生产车间、5#生产车间、7#生产车间），购置粉碎机、清洗机、造粒机等生产设备，建设年产10万吨各类改性塑料及深加工项目。

主要环境保护对策措施：

（1）废气

1#车间1#-14#造粒生产线产生的非甲烷总烃和颗粒物经收集后，通过1套布袋除尘器+吸附+脱附+催化燃烧装置处理后，尾气通过1根15m高的排气筒排放（排气筒编号：1#排气筒）；

1#车间15#-29#造粒生产线产生的非甲烷总烃和颗粒物经收集后，通过1套布袋除尘器+吸附+脱附+催化燃烧装置处理后，尾气通过1根15m高的排气筒排放（排气筒编号：2#排气筒）；

5#车间1F30#-35#造粒生产线与5#车间2F的包装袋生产线、吨袋生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃经收集后，通过1套布袋除尘器+吸附+脱附+催化燃烧处理后，尾气通过1根15m高的排气筒排放（排气筒编号：3#排气筒）；

5#车间1F36#-39#造粒生产线与5#车间2F的编织袋生产线、滴水管生产线、喷码、印刷产生的颗粒物、非甲烷总烃经收集后，通过1套布袋除尘器+吸附+脱附+催化燃烧处理后，尾气通过1根15m高的排气筒排放（排气筒编号：4#排气筒）；

7#车间40#-51#造粒生产线产生的颗粒物、非甲烷总烃经收集后，通过1套布袋除尘器+吸附+脱附+催化燃烧处理后，尾气通过1根15m高的排气筒排放（排气筒编号：5#排气筒）。

颗粒物、非甲烷总烃有组织排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准。

（2）废水

建设项目排水实行雨污分流，外排废水主要是生活污水和生产废水。生活污水通过化粪池预处理后，与循环冷却废水一同接管郎溪经济开发区东区污水处理厂。生产废水主要是破碎、清洗废水、直接冷却废水，经厂内自建污水处理站（絮凝+气浮）处理后，循环使用，定期纳管至东区污水处理厂。生活废水、生产废水排放需满足郎溪经济开发区东区污水处理厂接管标准。

（3）固废

危险废物：废活性炭、废油墨桶贮存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。

一般固废：本项目产生的除尘灰，回收后利用；分选杂质收集后外售；污水站污泥综合利用；废滤网收集后交由符合环保要求的供货商回收利用。

生活垃圾：职工生活垃圾交由当地环卫部门处理。

（4）工程拟选用低噪声的环保设备，风机等设置专门的隔声房及减振措施，进出口安装消声器，在综合采取上述噪声控制措施后，厂界噪声应低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区排放限值。

有关部门意见：县开发区管委会、县发改委

听证权利告知：

依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。