| 索引号 | 11341700MB1714830K/202311-00098 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2023-11-23 14:44 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 郎溪县,项目,环境,宣城市,排放,影响,铸造,建设,配重,限值,噪声,设备,公示,生产,污染物,废气,审批,厂区,现有,单位,建设项目环境影响评价 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 宣城市中晟铸造有限公司生产工艺技术改造项目环境影响报告表审批前公示 | 内容概述 | 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我分局拟对《生产工艺技术改造项目环境影响报告表》作出审批意见。 |

## 宣城市中晟铸造有限公司生产工艺技术改造项目环境影响报告表审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我分局拟对《生产工艺技术改造项目环境影响报告表》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件的基本情况予以公示。公示期为五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至宣城市郎溪县生态环境分局行政审批科。

联系电话：0563-7033916

地    址：郎溪县政务服务中心宣城市郎溪县生态环境分局窗口

项目名称：生产工艺技术改造项目

建设单位：宣城市中晟铸造有限公司

建设地点：郎溪县梅渚镇梅渚镇工业园中晟铸造现有厂区内

环评文件编制单位：安徽保环环境工程有限公司

建设项目概况：本项目位于郎溪县梅渚镇梅渚镇工业园中晟铸造现有厂区内，随着配重块市场产品质量和环保要求的提高，宣城市中晟铸造有限公司拟投资5200万元，在不新增产能的前提下，依托企业现有中频电炉，对现有生产工艺和厂房进行改造提升，购置一条消失模铸造生产线及校正床、抛光机液压试验台、液压装配机、铣床、数控车床等配套辅助设备117台套进行生产。项目建成后年产电梯、叉车、油田配重、重型机械铸铁配重块、汽车模具、减速机壳以及其他通用铸铁件1.5万吨，保持原有产能不变。。

废水：根据工程分析，技改项目无生产废水产生，生活污水不新增且不外排。故项目对区域地表水基本无环境影响。

废气：对颗粒物采取布袋除尘，对焊接烟尘采取移动式烟气净化器，对有机废气采取二级活性炭吸附装置处理。项目废气排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1和表A.1限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1、表2中排放限值要求。项目所在区域环境空气质量良好，因此，本次评价认为，项目建成后对周围环境的影响较小。

噪声：设备选型时注意选用低噪声设备；车间合理布局，尽量将高噪声设备设置于车间中部；对高噪声设备根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器等。只要建设单位严格的执行上述的环保措施，本项目可做到厂界噪声达标排放，不会对周围声环境质量产生明显的不利影响。

固废：要求建设单位对各类固废进行分类收集、分类处置。厂区一般固废暂存场所位于2#厂房东南侧，设有分区暂存、“防扬散、防流失、防渗漏”设施，外围设置围堰，当前厂内固废均得到资源化、无害化处置。综上，项目产生的各类固废均能得到综合利用和妥善处理，满足环保要求，对环境影响较小。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。

2023年11月23日