| 索引号 | 11341700MB1714830K/202312-00020 | 组配分类 | 建设项目环境影响评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2023-12-14 15:27 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 郎溪,郎溪县,项目,喷漆,焊接,排放,焊接机,安徽,环境,移动式,建设,厂房,废气,自动,噪声,公示,宣城市,机器人,处理,审批,建设项目环境影响评价 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 安徽哈撒韦智能装备有限公司年产1000米自动焊接机器人生产线项目环境影响报告表环境影响报告表审批前公示 | 内容概述 | 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我分局拟对《安徽哈撒韦智能装备有限公司年产1000米自动焊接机器人生产线项目环境影响报告表》作出审批意见。 |

## 安徽哈撒韦智能装备有限公司年产1000米自动焊接机器人生产线项目环境影响报告表环境影响报告表审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我分局拟对《安徽哈撒韦智能装备有限公司年产1000米自动焊接机器人生产线项目环境影响报告表》作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权，现将该项目环评文件的基本情况予以公示。公示期为五个工作日。如有意见，请于公示期内将书面意见反馈至宣城市郎溪县生态环境分局行政审批科。

电话：0563-7033916

地址：郎溪县政务服务中心宣城市郎溪县生态环境分局窗口

项目名称：年产1000米自动焊接机器人生产线项目

建设单位：安徽哈撒韦智能装备有限公司

建设地点：郎溪经济开发区，钟梅路以西、金牛西路以南地块。

环评文件编制单位：宣城瑞达工程咨询有限公司

建设项目概况：项目通过嫁接取得郎溪得昌金属表面处理有限公司闲置厂区土地（约9亩）及2座闲置厂房，新增安徽郎溪经济开发区存量建设用地49亩，新建厂房及附属建筑，购置钻床、锯床、激光切割机、卧式、立式加工中心、自动焊接机、机器人等设备，配套建设水、电、污染治理等设施，本项目建成后可形成年产1000米自动焊接机器人生产线生产规模。

主要环境保护对策措施：

1、废水

项目产生的废水主要生活污水，经化粪池预处理后排入安徽郎溪经济开发区污水管网纳管进入安徽郎溪经济开发区西区污水处理厂处理达标后排入钟桥河。

2、废气

3#厂房机切割加工、自动焊接废气：固定工位切割机、自动焊接机分别设置作业区，切割机分别设置侧吸罩集气，焊接区焊接机分别设置集气罩集气收集共同通过1套布袋除尘器+15m排气筒（DA001）排放，颗粒物处理效率为99%；3#厂房手动焊接采用3套移动式焊接烟尘净化器进行处理后无组织排放。

4#厂房移动式喷漆房喷漆烘干废气：本项目设置移动式喷漆房，调漆、喷漆、烘干均在移动式喷漆房中进行，产生的废气经喷漆房封闭集气通过1套二级干式漆雾过滤器+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）排放。

排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。

3、噪声

本项目主要噪声源为生产设备运行噪声，经采用采取合理布局、设备减振、厂房隔声等措施处理后，厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4、固废

本项目产生的废包装物、金属边角料（金属屑）、焊渣焊头、收集的粉尘收集后外售综合利用；废漆桶、废漆渣过滤棉、废润滑油、废切削液、、废油桶、废活性炭收集后暂存危废间，定期委托有资质单位安全处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

有关部门意见：郎溪县发展和改革委员会文件、郎溪经济开发区管委会。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定提出书面听证申请。

2023年12月14日