| 索引号 | 11341700MB1714830K/202404-00074 | 组配分类 | 行政许可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 县生态环境分局 | 发文日期 | 2024-04-23 15:28 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 郎溪,环境,项目,措施,报告表,排污,要求,保护,郎溪县,落实,排放,污染,验收,达明,废物,行政,贮存,废气,宣城市,供热,行政许可 |
| 信息来源 | 县生态环境分局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 《郎溪达明热力有限公司安徽郎溪经济开发区（主园区）集中供热项目环境影响报告表》审批结果公示 | 内容概述 | 郎环函〔2024〕47号关于郎溪达明热力有限公司安徽郎溪经济开发区（主园区）集中供热项目环境影响报告表的批复郎溪达明热力有限公司：你公司报来的《郎溪达明热力有限公司安徽郎溪经济开发区（主园区）集中供热项目环境影响报告表》及审批申请悉（以下简称《报告表》)。 |

## 《郎溪达明热力有限公司安徽郎溪经济开发区（主园区）集中供热项目环境影响报告表》审批结果公示

郎环函〔2024〕47号

关于郎溪达明热力有限公司安徽郎溪经济开发区（主园区）集中供热项目环境影响

报告表的批复

郎溪达明热力有限公司：

你公司报来的《郎溪达明热力有限公司安徽郎溪经济开发区（主园区）集中供热项目环境影响报告表》及审批申请悉（以下简称《报告表》)。经专家技术审查及我局集体审议，现批复如下：

一、项目位于县开发区，拟投资14767万元，购置2台40t/h生物质锅炉（1备1用），配套建设办公楼等公辅储运设施以及供热管网，形成满负荷40t/h的供蒸汽规模，对安徽郎溪经济开发区（主园区）进行集中供热。

二、项目业经郎溪县发展和改革委员会发改备案〔2023〕112号文立项，需全面落实《报告表》中提出的污染防治对策和措施。

我局原则同意《报告表》中环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、你公司在项目实施过程中应重点做好以下工作：

（一）按要求落实水污染防治措施。生产废水同生活污水达标后接管至郎溪经济开发区西区污水处理厂。

（二）按要求落实大气污染防治措施。强化废气的收集处理和治理设施有效安全运行，确保各类废气稳定达标排放。

锅炉烟气采用“低氮燃烧+旋风除尘器+干法脱硫+尘硝一体化协同处理装置（SCR脱硝+陶瓷滤管除尘器）”工艺处理，破碎废气收集经布袋除尘器处理，炉灰落料废气收集经灰库自带的布袋除尘器处理，物料暂存、输送落实好抑尘措施，氨水储存落实好抑氨措施，运输车辆及时冲洗。

生物质锅炉烟气应满足超低排放要求，锅炉中氨逃逸应满足满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ562-2010）、《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）要求，NH3排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），其他废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。

（三）按要求落实噪声污染防治措施。采取减振、消声、隔声降噪等措施，减少噪声对外界环境的影响，确保厂界噪声及周边声环境功能区达标。

（四）按要求落实固体废物污染防治措施。按分类收集、贮存，分质处置的原则，认真落实固体废物收集、贮存和处置工作。依法严格落实危险废物全过程规范化管理的各项要求。

一般工业固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

（五）强化风险防范和应急措施。按要求加强运输、贮存、生产等环节风险防范措施，防范污染事件发生。你公司须建立有效的风险防范措施及预警体系，配备相应的应急设施和物资。依法编制突发环境事件应急预案并备案，定期开展应急培训和演练。风险防控工作纳入项目“三同时”管理。

（六）按要求做好分区防渗，规范设置排放口、应急事故池和固废（含危废）暂存场所。

（七）主要污染物排放指标不得超过核定的总量控制指标。总量控制指标完成情况纳入竣工环境保护验收内容。配合好园区做好集中供热范围内的锅炉消减替代工作。

（八）项目在施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，满足公众合理的环境保护要求，定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、严格执行排污权交易和排污许可制度。在申领排污许可证前通过市场化交易取得排污权。建设项目发生实际排污行为之前应申领排污许可证，建设项目无证排污或不按证排污的，根据环境保护设施验收条件有关规定，你单位不得出具环境保护设施验收合格意见。

五、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照有关规定自主组织竣工环保验收，验收报告公示期满后5个工作日内，应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

六、你公司应严格按照《报告表》进行项目建设，未经我局批准，不得擅自变更，若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动，你公司应重新报批本项目的环评文件。

七、请宣城市生态环境保护综合行政执法支队郎溪县大队负责该项目“三同时”执行情况的监督及日常监管工作。

2024年4月23日

行政复议与行政诉讼权利告知：根据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，你公司对本批复有异议的，可在收到本批复之日起60日内向宣城市人民政府申请行政复议，或在收到本批复之日起6个月内依法向宣州区人民法院提起行政诉讼。

抄送：县开发区、宣城市生态环境保护综合行政执法支队郎溪县大队